Паспорт охотничьего ружья МР-151 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Приступая к эксплуатации ружья, внимательно изучите паспорт. Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации ружья. 1.2. При покупке ружья требуйте заполнения паспорта: название и адрес торговой организации, продавшей ружье, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца - иначе претензии предприятием не принимаются. 1.3. Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ГП "Ижевский механический завод". 2. НАЗНАЧЕНИЕ 2.1. Ружье охотничье самозарядное модели МР-151 предназначено для любительской и промысловой охоты. 2.2. Для стрельбы могут применяться патроны 12 калибра отечественного и зарубежного производства с длиной гильзы 70 мм и меньше. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3.1 Основные параметры и их значения приведены в таблице 1. Наименование параметра Значение параметра Материал ствола Сталь высококачественная ствольная Калибр 12 Длина ствола, мм 600; 700: 750 Длина патронника, мм 70 Диаметр канала, номинальное значение, мм 18,4 Дульное сужение, номинальное значение, мм 0,0; 0,5; 1,0 Среднее значение максимального давления газов, развиваемых патронами при эксплуатации оружия, МПа (кгс/см2), нс более 65 (663) Материал приклада и цевья Орех,бук, береза Масса ружья, кг, нс более 3, 5 3, 6 Вместимость магазина, шт. патронов 4 7 3.2. Кучность стрельбы проверена по мишени диаметром 750 мм на дистанции 35 метров охотничьими патронами по ГОСТ 7840-78 или ГОСТ 23569-79 твердой дробью диаметром 2,5 мм (c7) и соответствует техническим условиям. Согласно техническим условиям кучность должна быть (см. таблицу 2): Длина ствола 750 700 600 Дульное сужение, мм 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 Кучность, %, нс менее 60 50 60 50 30 4 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ 4.1 Перечень сборочных единиц и деталей ружья указан в таблице 3. Обозначение на рисунке 2 Наименование Количество 1 2 3 1 Ствол 1 2 Сменный насадок 5 3 Коробка 1 4 Трубка магазина 1 5 Стакан 1 6 Пружина магазина 1 7 Стакан 1 8 Гайка 1 9 Хомут антабки 1 10 Кольцо антабки 1 11 Ось 1 12 Втулка регулятора 1 13 Полукольцо 2 1 2 3 14 Кольцо регулятора 1 15 Затвор 1 16 Ударник 1 17 Пружина ударника 1 18 Шайба 1 19 Извлекатель 1 20 Пружина извлекателя 1 21 Гнеток извлекателя 1 22 Ось 1 23 Клип 1 24 Выбрасыватель 1 25 Пружина выбрасывателя 1 26 Гнеток выбрасывателя 1 27 Пружина рукоятки 1 28 Гнеток рукоятки 1 29 Рукоятка 1 30 Ползун 1 31 Тяга 1 32 Кольцо 1 33 Пружина возвратная 1 34 Поршень 1 35 Кольцо-обтюратор 1 36 Основание ударно-спускового механизма 1 37 Лоток с серьгой 1 38 Курок 1 39 Шептало 1 40 Спусковой крючок с толкателем 1 41 Предохранитель 1 42 Задержка 1 43 Ось 2 44 Ось курка 1 45 Стакан 1 46 Боевая пружина 1 47 Гнеток шептала 1 48 Пружина шептала 1 49 Гпеток предохранителя 1 1 2 3 50 Пружина предохранителя 1 51 Ось с кольцом 2 52 Штифт 2 53 Пружина лотка 1 54 Ось перехватывателя 1 55 Перехватыватель 1 56 Кнопка перехватыватсля 1 57 Пружина кнопки перехватывателя 1 58 Пружина перехватывателя 1 59 Цевье 1 60 Корпус фиксатора 1 61 Фиксатор 1 62 Пружина фиксатора 1 63 Втулка 1 64 Приклад собранный 1 4.2 Комплектность согласно таблице 4. Наименование Количество Ружье 1 Ударник (ЗИП) 1 Коробка упаковочная 1 Паспорт 1 Сменные дульные насадки *: - С (0,0 мм) 1 - 1С (0,25 мм) 1 - М (0,5 мм) 1 - IM (0,75 мм) 1 - F (1,00 мм) 1 Ключ 1 Коробка для насадков 1 * Примечание - Исполнения ружей со сменными дульными насадками изготавливаются по специальным заказам. При поставке один из насадков ввернут в ствол. 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 5.1. Ружье охотничье самозарядное МР-151 состоит из следующих основных узлов: · ствола с газовой камерой и регулятором скорости отката подвижных частей; · коробки с подствольным магазином и перехватывателем; · подвижной системы ружья, в которую входят кольцо-обтюратор, поршень, тяга, ползун, клин, затвор с рукояткой перезаряжания; · возвратной пружины; · ударно-спускового механизма (У СМ); · приклада; · цевья. 5.2. Для повышения коррозионной стойкости канал и патронник ствола, а также детали газового двигателя (поршень, газовая камера, кольцо-обтюратор, втулка переключателя) хромированы. 5.3. Работа механизма перезаряжания ружья производится автоматически за счет энергии пороховых газов, отводимых через газовый двигатель, расположенный на стволе, а также за счет энергии возвратной пружины, расположенной на трубке магазина. 5.4. Регулятор скорости отката подвижных частей смонтирован в газовой камере и состоит из втулки регулятора 12, стопорных полуколец 13 и кольца регулятора 14. Регулятор скорости позволяет применять патроны с различными характеристиками, а также компенсировать влияние температурных условий эксплуатации ружья - за счет обеспечения возможности выбора наиболее оптимальной скорости отката подвижных частей. Регулятор скорости имеет 5 позиций, из которых наименьшие скорости отката даст положение регулятора в позиции 1, а наибольшие скорости положение регулятора в позиции 5, остальные позиции промежуточные с нарастанием скорости от позиции 1 к позиции 5. Установка конкретной позиции регулятора производится путем совмещения бокового паза на кольце регулятора с цифрой данной позиции на газовой камере. 5.5. Затвор продольно скользящий, запирание ствола осуществляется боевым упором клина, рас-положенного в затворе и поднимающегося в крайнем переднем положении при помощи ползуна. Боевой упор клина входит в соответствующую выемку в муфте ствола. 5.6. Ударноспусковой механизм смонтирован на отдельном основании и позволяет производить только одиночные выстрелы. 5.7. Ружье имеет кнопочный предохранитель, расположенный в корпусе ударноспускового механизма (см. рисунок 3). 5.8. Ружье имеет механизм задержки затвора в заднем положении при израсходовании патронов. 5.9. Механизмы ружья работают следующим образом: · при производстве выстрела под действием пороховых газов начинается движение назад поршня с ползуном и производится отпирание капала ствола за счет действия ползуна на клин; в дальнейшем происходит совместный откат всей подвижной системы: поршня, тяги, ползуна, клина, затвора; · при ходе назад откатных частей происходит извлечение гильзы (или пестреляного патрона) из патронника, удаление гильзы за пределы коробки, взведение курка, подача патрона из магазина на лоток; · при ходе вперед подвижной системы под действием возвратной пружины производится подъем лотка с патроном и досылание патрона в патронник; · при приходе затвора в переднее положение производится запирание канала ствола путем поднятия клина в выемку муфты за счет дальнейшего движения ползуна вперед. Ружье готово для следующего выстрела; · при израсходовапии патронов в магазине, после выстрела последним патроном, затвор должен остановиться на затворной задержке. 6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 6.1. Любое огнестрельное оружие, несмотря на наличие в нем различных предохранительных устройств, представляет собой известную опасность для жизни и здоровья людей при легкомысленном обращении с ним. Поэтому принимайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям. 6.2 Всегда считайте ружье заряженным и готовым к выстрелу. 6.3 При самостоятельном снаряжении патронов строго выполняйте рекомендации по навеске пороха, содержащиеся на фабричной упаковке пороха. Не применяйте смесь дымного и бездымного пороха! 6.4. Не стреляйте патронами и порохами, хранившимися более 4 лет. 6.5. Категорически запрещается применение любых не охотничьих порохов, т. к. это может привести к раздутиям и разрывам ствола. 6.6. Запрещается спрессовывать заряд из бездымного охотничьего пороха. 6.7. Не стреляйте пулей, диаметр тела которой больше диаметра канала ствола в зоне дульного сужения. Диаметр круглой пули должен быть на 0,2... 0,3 мм меньше диаметра дульного сужения. Диаметр пули с наружными ребрами должен быть на 0,1 ...0,2 мм меньше диаметра канала ствола, а диаметр тела такой пули - на 0,8... 1,0 мм меньше диаметра дульного сужения. Запрещается применение патронов, снаряженных пулей, если пуля выступает над торцом закатанной гильзы, во избежание инерционного накала капсюля впереди стоящего патрона в магазине. При самостоятельном снаряжении патронов тщательно закрепляйте пулю в патроне для предотвращения сдвига пули или выпадения ее из патрона в полость магазина при стрельбе. 6.8. Следите за качеством снаряжения патронов, чтобы избежать местных, так называемых "горохообразных" раздутии. 6.9. При сборке ружья после чистки, смазки проверяйте свободное перемещение в затворе и возврат ударника под действием пружины. Проверку производите на затворе с собранным клином, нажимая на задний торец ударника. 6.10. Внимание! При осечке производить перезаряжание ружья не ранее, чем через 30...40 с. 6.11. Перед разборкой ружья убедитесь в том, что ружье разряжено, поставлено на предохранитель и в магазине нет патронов. 6.12. При обращении с ружьем в процессе разборки, сборки, заряжания и разряжения будьте внимательны - не подставляйте руку под движущиеся детали ружья, особенно после нажатия кнопки задержки затвора - кнопки псрехватывателя. 7 ПОРЯДОК РАБОТЫ С РУЖЬЕМ 7.1. Постановка и снятие на предохранитель производится за счет выбора положения кнопки предохранителя. Крайнее правое положение кнопки предохранителя соответствует положению "на предохранителе", крайнее левое положение - "снято с предохранителя". 7.2. Порядок заряжания ружья. 7.2.1. Заряжание одним патроном: · направьте ружье в безопасном направлении; · поставьте предохранитель в положение "на предохранителе"; · отведите затвор в заднее положение до постановки на задержку затвора; · вложите один патрон на лоток через окно для выброса гильз; · уберите руку от зоны окна для выброса гильз и зоны движения рукоятки затвора; · нажмите кнопку затворной задержки (рисунок 3), после чего затвор под действием возвратной пружины подаст патрон в патронник; · при необходимости производства выстрела снимите ружье с предохранителя. Ружье готово для выстрела. После производства выстрела затвор останется на затворной задержке. 7.2.2 Заряжание патронника и магазина: · направьте ружье в безопасном направлении; · поставьте предохранитель в положение "на предохранителе"; · отведите затвор в заднее положение до постановки на затворную задержку; · вложите один патрон через окно для выброса гильз; · уберите руку подальше от зоны окна для выброса гильз и зоны движения рукоятки затвора; · нажмите кнопку затворной задержки, после чего затвор под действием возвратной пружины подаст патрон в патронник; · следующий патрон вложите в трубку магазина через нижнее окно, предварительно отжав вверх лоток. Патрон вкладывайте полностью, нажимая пружину магазина до удержания его перехватывателем; · таким же образом вставляйте остальные патроны до заполнения магазина; · при необходимости производства выстрела ружье снимите с предохранителя. Ружье готово для выстрела. 7.3 По окончании стрельбы: · ружье поставьте на предохранитель; · проверьте, не осталось ли патронов в коробке, патроннике или магазине. 7.4 Порядок разряжания ружья: · направьте ружье в безопасном направлении; · поставьте предохранитель в положение "на предохранителе"; · отведите назад затвор через рукоятку и извлеките патрон из патронника; · закрывайте и открывайте затвор, пока не израсходуются все патроны; · проверьте патронник и магазин на отсутствие патронов в них. 7.5 Регулятор скорости подвижных частей должен находиться в позиции, указанной в паспорте. Это оптимальная позиция регулятора, которая обеспечивает надежную и долговечную работу ружья на большинстве выпускаемых патронов отечественного и импортного производства. В случае применения патронов с недостаточной для нормальной работы автоматики энергетикой (наличие не откатов и не отражение или вялое отражение стреляной гильзы) необходимо повернуть регулятор в позицию, обеспечивающую больше поступления газа в камеру. Например, при позиции регулятора "3" происходит неполный откат подвижной части, то регулятор нужно повернуть в позицию "4", при этом скорость подвижных частей должна увеличиться. В случае применения патронов с повышенной энергетикой, необходимо повернуть регулятор в позицию, обеспечивающую меньше поступления газа в газовую камеру и снижение скоростей отката до приемлемых. Например, при позиции регулятора "5" скорость подвижных частей больше оптимальных, что косвенно можно оценить по дальности экстракции стреляных гильз (более 1,5-2 м), появлению единичных отказов в подаче патронов, таких как пропуск патрона или подача двух патронов. В данном случае регулятор необходимо повернуть в позицию "4" или "З". 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 8.1. Правильное обращение и своевременное техническое обслуживание повышает срок службы и гарантирует надежную работу ружья. Не следует, если в этом нет необходимости, производить полную разборку ружья. 8.2. Для обеспечения необходимого ухода (чистка, смазка, осмотр) производится неполная разборка ружья, для чего необходимо (см. рисунок 2): · отвинтить гайку ствола 8, предварительно утопив подпружиненный фиксатор гайки 61, находящийся на переднем торце цевья; · снять цевье 59; · затвор переместить назад с помощью рукоятки на 10-20 мм и отделить ствол от коробки; · снять УСМ, выбив из коробки две оси 52, удерживающие У СМ; · снять рукоятку перезаряжания, для чего необходимо: 1) рукой через поршень 34 отвести затвор немного назад; 2) выколоткой нажать и сдвинуть вперед задний конец стебля рукоятки перезаряжания 29, находящийся в пазу затвора снизу (см. рисунок 4); 3) удерживая рукоятку перезаряжания двигать затвор через поршень в заднее положение, при этом стебель рукоятки перезаряжапия выйдет из паза затвора и соответственно коробки (см. рисунок 5); · снять с ружья кольцо-обтюратор 35, поршень, тягу 31, ползун 30, затвор с клином 23, возвратную пружину 33, кольцо 32. ВНИМАНИЕ! Кольцо-обтюратор при снятии ствола может остаться в газовой камере; · разобрать узел регулятора скорости, предварительно запомнив позицию, которую занимал регулятор скорости перед разборкой. Для разборки необходимо: 1) снять кольцо регулятора скорости 14, совместив паз кольца с выступом па газовой камере; 2) спять полукольца 13, фиксирующие втулку регулятора скорости; 3) спять втулку регулятора скорости 12, вытолкнув ее назад через газовую камеру. 8.3 Полная разборка ружья: · пронести неполную разборку ружья; · отделить приклад 64, отвернув винты затыльника и стяжной иннт нрнклада; · разобрать УСМ, для чего: 1) спустить курок с боевого взвода, желательно без удара в крайнем переднем положении; 2) выбить выколоткой ось курка 44, оси шептала и спускового крючка 43, ось задержки 51; 3) выбить кнопку предохранителя 41 вправо; 4) выбить ось лотка с серьгой 51; · разобрать затвор, для чего необходимо: 1) выбить штифты ударника, извлекателя, выбрасывателя 22. ВНИМАНИЕ! Штифты извлекателя и выбрасывателя выбиваются только снизу вверх; 2) снять ударник с пружиной 16 и 17; 3) снять клин 23; · выбить ось перехватывателя 54 и снять перехватыватель 55 с пружиной 58, кнопкой задержки 56 и пружиной кнопки задержки 57; · для снятия пружины трубчатого магазина и подавателя нажать выступы пластмассовой заглушки 7 через боковые отверстия в трубке магазина, при этом необходимо обязательно придерживать заглушку от вылета под действием пружины магазина 6. 8.4 Сборка ружья производится в обратном порядке. После полной разборки: · производится сборка трубчатого магазина; · устанавливается в коробку перехватыватель; · производится сборка затвора. При сборке затвора необходимо выполнять следующие условия: 1) вставьте клин в затвор; 2) вставьте ограничительную шайбу 18 пружины ударника в соответствующую выемку клина; 3) вставьте в затвор ударник с пружиной, при этом ударник должен проходить через ограничительную шайбу; 4) забейте в затвор штифт ударника, предварительно совместив выемку ударника с отверстием под штифт в затворе: · производится сборка ударно-спускового механизма; · устанавливается приклад и затыльник приклада. Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без качки. После неполной разборки: · производится сборка узла регулятора скорости на стволе, при этом позиция регулятора скорости устанавливается та же, которая была до разборки; · устанавливается на трубку магазина кольцо кольцевой проточкой вперед и возвратная пружина; · производится постановка подвижных частей на ружье. При постановке подвижных частей на ружье затвор с клином и ползун должны быть собраны в один узел, а тяга сцеплена с соответствующими выступами ползуна и поршня. В таком положении затвор с клином и ползуном вводятся в коробку, а поршень одновременно на трубку магазина (см. рисунок 6) Перед продвижением затвора в коробку следует обращать внимание, правильно ли расположены уступы кольца 32 на трубке магазина и не препятствует ли оно продвижению тяги. Затвор с клином и ползуном удобнее вставлять в коробку в горизонтальном положении ружья, при этом клин должен быть опущен и не должен препятствовать продвижению затвора назад; · после установки затвора в коробку (до установки ствола) необходимо поставить рукоятку перезаряжания затвора, при этом должна быть следующая последовательность действий: 1) отвести затвор в заднее положение рукой через поршень; 2) ввести в паз затвора стебель рукоятки перезаряжания; 3) перевести затвор в переднее положение, придерживая поршень рукой, предварительно нажав кнопку перехватывателя 56; 4) выколоткой нажать гнсток рукоятки перезаряжания 28, расположенный в затворе снизу, после чего ползун и затвор под действием возвратной пружины должны продвинуться вперед, а рукоятка зафиксироваться в гнезде; · установить на трубку магазина кольцо-обтюратор; · установить ствол в коробку. При этом необходимо: 1) отвести назад затвор примерно на половину хода; 2) вставить ствол в коробку; 3) отпустить затвор в переднее положение, придерживая ствол; · установить цевье; · завернуть гайку ствола, предварительно утопив подпружиненный фиксатор гайки; · установить УСМ, при этом необходимо: 1) отвести затвор назад и нажав па кнопку перехватывателя осторожно перевести затвор в переднее положение; 2) взвести курок 38; 3) поставить УСМ. При сборке ружья не рекомендуется применять больших усилий или принудительно забивать подвижные и съемные детали во избежание надиров, царапин, вмятин. 8.5. Чистка и смазка. 8.5.1. Ружье всегда должно быть вычищено и слегка смазано. Для чистки применяйте чистый протирочный материал. Чистку производите сразу после стрельбы или в течение не более одних суток после стрельбы. В зимнее время перед чисткой ружье должно 2-3 часа находиться в отапливаемом помещении. 8.5.2. Для чистки канала ствола необходимо: · смазать поверхность канала ствола оружейным маслом; · протереть канал и патронник протирочным материалом; · для полного удаления нагара и освинцовки можно процесс смазки и протирки канала повторить несколько раз. Для снятия сильной освинцовки можно применять сетку или щетку из тонкой латунной проволоки, навинченной на шомпол и густо смазанной ружейной смазкой. 8.5.3. При чистке ружья необходимо удалять нагар с деталей газовой камеры: из полости газовой камеры, с поршня, кольца-обтюратора, втулки регулятора скорости, с поверхности трубки магазина. Для чистки от нагара применять ружейное масло или специальные жидкости для снятия нагара. Не допускается применение для чистки от нагара образивных материалов или металлических предметов, кроме латунной или стальной сетки. 8.5.4. Смазку деталей ружья производить тонким слоем, особенно при эксплуатации ружья при отрицательной температуре во избежание загустевания смазки. Также должны быть смазаны направляющие пазы для ползуна в коробке ружья, а также наружная поверхность трубки подствольного магазина. 8.5.5. Детали газового двигателя, а также трубка подствольного магазина в зоне газовой камеры должны только протираться после чистки. Шарик, расположенный в корпусе газовой камеры, являющийся фиксатором поворота втулки регулятора, необходимо смазывать каплей масла. 9 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 9.1. Продолжительность службы и безотказность ружья в значительной степени зависят от умелого и заботливого обращения с ним. 9.2. Не стреляйте из ружья одними капсюлями без пороха, так как продукты сгорания взрывчатой смеси капсюлей портят каналы стволов. 9.3. Не применяйте патронов, туго входящих в патронники: это может привести к отказу автоматики ружья. 9.4. Не производите холостых спусков курков - это снижает живучесть ударников и их пружин. В случае необходимости имитировать выстрел, вставляйте в патронник гильзы с использованными капсюлями. 9.5. Не допускайте ударов по стволам ружья - это может привести к появлению вмятин. 9.6. Винт, крепящий приклад к коробке, в процессе стрельбы, особенно в начальный период эксплуатации ружья, периодически подтягивайте, чтобы не было качки приклада. 9.7. При одновременной разборке нескольких изделий не допускайте перепутывания клина и затвора - они не взаимозаменяемы. 9.8. При выборе патронов предпочтительными для применения являются патроны с пластмассовой гильзой.